Perhitungan Voltage Divider
Rumus Tegangan pada: V1 = {R+R+R} over { R + R + R + R } Vin ~=~ 3 over 4 Vin
Rumus Tegangan pada: V2 = { R + R } over { R + R + R + R } ~=~ 1 over 2 Vin
Rumus Tegangan pada: V3 = R over { R + R + R + R } ~=~ 1 over 4 Vin

Perhitungan Differential Amplifier
Pengambilan input:
- V1 digunakan oleh inverting terminal (-)
- V2 digunakan oleh non-inverting terminal (+)

Karena nilai resistor pada Differential Amplifier identik, maka gain adalah 1,
sehingga persamaan untuk tegangan output VOUT adalah:
V_OUT ~=~ V_2 - V_1

Vin = -3 V
V_1 ~=~ 3 over 4 x (-3V) ~=~ -2.25 V
V_2 ~=~ 1 over 2 x (-3V) ~=~ -1.5 V

V_OUT ~=~ ( -1.5 ) - ( -2.25 ) ~=~ 0.75 V

Vin = -2 V
V_1 ~=~ 3 over 4 x (-2V) ~=~ -1.5 V
V_2 ~=~ 1 over 2 x (-2V) ~=~ -1 V

V_OUT ~=~ -1 - ( -1.5 ) ~=~ 0.5 V

Vin = 1 V
V_1 ~=~ 3 over 4 x (1V) ~=~ 0.75 V
V_2 ~=~ 1 over 2 x (2V) ~=~ 0.5 V

V_OUT ~=~ 0.5 - 0.75 ~=~ -0.25 V
Vin = 2 V
V_1 ~=~ 3 over 4 x (2V) ~=~ 1.5 V
V_2 ~=~ 1 over 2 x (2V) ~=~ 1 V

V_OUT ~=~ 1 - 1.5 ~=~ -0.5 V

Vin = 3 V
V_1 ~=~ 3 over 4 x (3V) ~=~ 2.25 V
V_2 ~=~ 1 over 2 x (3V) ~=~ 1.5 V

V_OUT ~=~ -1.5 - 2.25V ~=~ 0.75 V